- Les équipements

  - Liste des équipements

|  | Exigences de l’ONUDI |  | À compléter par l’entreprise/fournisseur |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Nom et paramètre/Spécifications techniques | Quantité | Prix par unité US$ | Prix Total | Conformité *) | Observations |
|  |  |  | Devise | Devise | Oui/non |  |
| I | Equipement, pièces, composantes |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Broyeur Capacité de broyage de 1 t/h de PEHD et PEBD en films souples et pièces rigides Puissance indicative 110-130 KW Diamètre indicatif du rotor 500-800 mm Longueur indicative du rotor 1000-1200 mm Nombre de couteaux du rotor 6-14 Nombre de couteaux du stator 2-6 Longueur (indicative) 2000-3200 mm Largeur (indicative) 2000-4000 mm Hauteur (indicative) 2200-2600 mm Matériaux couteaux: En acier à outils chrome vanadium ou équivalent en dureté Ajustage des couteaux: Possibilité d’ajustage de l'entrefer des couteaux (rotor et stator) à l'extérieur du broyeur sur le même gabarit d'ajustage Trémie d’alimentation pour convoyeur, construction meccano-soudé avec des bavettes pour éviter les rejets de matière Convoyeur adapté à la trémie et incliné jusqu’au déchiqueteur. Convoyeur adapté au déchiqueteur et incliné jusqu’au broyeur. Convoyeur adapté au broyeur et incliné jusqu’à la zone de stockage des déchets broyés. Spécifications indicatives:Longueur horizontal approx. 2.000 mm, Longueur incliné approx. 10.000 mm, Largeur approx. 250 mm, Puissance moteur 0,75 kW Note : Maintenance Le rotor et la chambre de broyage doivent être accessibles pour la maintenance et le nettoyage | 1unité |  |  |  |  |

| 2 | 2. Déchiqueteur Type de plastique : sachets en PEBD, PEHD, films Capacité : 1 000 kg/h Puissance (indicative) : 55-250 Kw Chambre de coupe (indicatif) pour un seul arbre : 1,300 x 2200 mm Diamètre du Rotor -indicatif pour un seul arbre : 600mm Vitesse du rotor contrôlée par un variateur type ABB ou équivalent Système de transmission : Propulsé par un moteur de puissance appropriée Contrôle de la fréquence du moteur par un variateur type ABB ou équivalent Appareil muni d’un système d’amortissement des vibrations du déchiquetage Courroies et les poulies sont couvertes par des couvertures de sécurité. Lames Rotatives et fixes: en matériau résistant Tamis : grille de diamètre 50-60 et grille supplémentaire de 30-40 Les paliers sont montés en dehors de la chambre de broyage et isolés de matières plastiques et de poussières des plastiques. Les paliers ont des canaux de refroidissement d'eau. Fourniture d’un moyen de contrôle (écran tactile ou autre) pour le contrôle de la machine Composantes électriques, câbles et tableaux électriques certifiés CE. Machine en acier ST52 ou équivalent. La machine est montée sur des patins en caoutchouc anti-vibrants. Tous les composants de la machine doivent être ajustés pour une fréquence de 50 Hz et 380 Volts. Armoire de commande aux normes de la CE | 1 unité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sub-total : |  |  |  |  |  |
| II | Frais de transport DAP Incoterms 2010 |  |  |  |  |  |
| III | Installation, mise en marche et formation |  |  |  |  |  |
| IV | Coût d’assurance (s’il y a lieu) |  |  |  |  |  |
| V | Garantie |  |  |  |  |  |
|  | Prix Total: |  |  |  |  |  |